Lista de componentes de la OpenBeacon	Etherkit	10 Mayo 2012
Traducción: Jon, EA2SN

Componente (marcas)	Cant.	Referencia	Código de fabricante
==================================================================
Condensadores
100n (104)	12	C1,C2,C9,C10,C11,C13,
C14,C15,C16,C17,C18,C19
Diodos
LED verde (5 mm)	1	D2
LED rojo (5 mm)	2	D1, D7
1N5817	4	D4, D6, D8, D9
1N5227B (3.6V zener)	2	D3, D5

Conectores
BNC	1	J4	Amphenol 31-5431-10RFX
AVR-ISP-6	1	J3	Molex 70287-1001
+12 Vcc	1	J1	Kobiconn 163-762-E
USB B	1	J2	FCI 61729-1011BLF

Transistores
2N4401	2	Q1, Q2
2N4403	1	Q4
2N7000	1	Q5
BD139-16	1	Q3

Resistores (resistencias) y potenciómetros ajustables (resistores de 0.25 W, a no ser que se indique lo contrario, no se indica la banda de tolerancia)

1 Ω	1	R25	mar - neg - neg - pla
10 Ω	2	R13,R21	mar - neg - neg - oro
22 Ω	2	R14,R19	roj - roj - neg - oro
47 Ω	1	R7	ama - vio - neg - oro
68 Ω	2	R10,R11	azu - gri - neg - oro
330 Ω	1	R4	nar - nar - neg - neg
1 kΩ	2	R16,R18	mar - neg - neg - mar
1.5 kΩ	1	R15	mar - ver - neg - mar
2.2 kΩ	1	R8	roj - roj - neg - mar
4.7 kΩ	1	R17	ama - vio - neg - mar
10 kΩ	4	R5,R6,R9,R12	mar - neg - neg - roj
22 kΩ	2	R22,R23	roj - roj - neg - roj
100 kΩ	1	R24	mar - neg - neg - nar
150 kΩ	3	R1,R2,R3	mar - ver - neg - nar
470 Ω pot. ajustable	1	R20	Bournes 3319P-1-471

Pulsadores
Pulsador táctil	1 S1	TE 1571010-1

Transformadores
FT37-43	1 T1	(bifilar, 10 espiras)

Circuitos integrados
78L05	1 U2
ATTINY85-20	1 U1

Componentes que dependen de la frecuencia de operación

Para 30 metros:
C3	10 pF	(azul)
C4	3.3 pF C0G	(3R3)
C5	30 pF	(green)
C6	no usado
C7/C8	47 pF C0G	(47)
C12	47 pF	(47)
C20/C24	330 pF	(331)
C22	560 pF	(561)
C21/C23	no usados
L1/L2	10 µH	mar - neg - neg , cuerpo de color verde
L3/L4	1.1 µH	toroides de color rojo T37-2, 16 espiras
X1	10.140 MHz

Componentes varios
Hilo esmaltado de cobre, color rojo, calibre 28 AWG	1.2 m (4 pie)
Hilo esmaltado de cobre, color verde, calibre 28 AWG	30 cm	(1 pie)
Zócalo DIP-8	1	FCI DILB8P-223TLF
Circuito impreso	1